## Slide 1: 分光光度计操作方法及维护注意事项
1、该仪器应放在干燥的房间内，使用时放置在坚固平稳的工作台上，室内照明不宜太强。热天时不能用电扇直接向仪器吹风，防止灯泡灯丝发亮不稳定。
操作方法

## Slide 2: 分光光度计操作方法及维护注意事项
2、使用本仪器前，使用者应该首先了解本仪器的结构和工作原理，以及各个操纵旋钮之功能。在未按通电源之前，应该对仪器的安全性能进行检查，电源接线应牢固，通电也要良好，各个调节旋钮的起始位置应该正确，然后再按通电源开关。
操作方法

## Slide 3: 分光光度计操作方法及维护注意事项
1、 若大幅度改变测试波长，需稍等片刻，等灯热平衡后，重新校正“0”和“100％”点。然后再测量。
2、比色皿使用完毕后，请立即用蒸馏水冲洗干净，并用干净柔软的纱布将水迹擦去，以防止表面光洁度被破坏，影响比色皿的透光率。
3、操作人员不应轻易动灯泡及反光镜灯，以免影响光效率。
维护注意事项

## Slide 4: 分光光度计操作方法及维护注意事项
4、设备在存放时，存放的地方要放入一些干燥剂，以免受潮影响使用效果;
5、存放的色皿要注意清洁，清洁时有的部件不允许用手直接擦拭，要注意使用的的清洁工具。取拿比色皿时，手指只能捏住比色皿的毛玻璃面，而不能碰比色皿的光学表面;
维护注意事项

## Slide 5: 分光光度计操作方法及维护注意事项
6、尽量注意不要有任何液体滴落在仪器上，一旦有这种现象发生，要使用清洁工具进行擦拭。比色皿不能用碱溶液或氧化性强的洗涤液洗涤，也不能用毛刷清洗。比色皿外壁附着的水或溶液应用擦镜纸a或细而软的吸水纸吸干，不要擦拭，以免损伤它的光学表面;
维护注意事项

## Slide 6: 分光光度计操作方法及维护注意事项
7、使用结束后，要一个部件一个部件的进行清理，特别是色皿，要用的清洗液擦拭干净，然后经过晾干处理后才可以放入到存放设备内。为防止光电管疲劳，不测定时必须将试样室盖打开，使光路切断，以延长光电管的使用寿命。
维护注意事项